V группа по электробезопасности

Билет 1

1. Как различаются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током?

1) Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью

2) Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения

3) Неопасные, опасные и особо опасные помещения

4) Неопасные, малоопасные, опасные и особо опасные помещения

2. Каким должно быть минимальное сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников?

1) 2,5 мм2

2) 24 мм2

3) 8 мм2

4) 14 мм2

5) 16 мм2

3. Что используется при присоединении переносной или передвижной электросварочной установки непосредственно к стационарной электрической сети?

1) Автоматический выключатель и предохранители

2) Коммутационный и защитный аппараты (аппарат) с разборными или разъемными контактными соединениями

3) Измерительный прибор

4. Где проводится проверка знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию?

1) В комиссии родственной организации

2) В отраслевой территориальной комиссии Ростехнадзора

3) В образовательных учреждениях, без привлечения инспектора Ростехнадзора

4) Ответственному за электрохозяйство разрешается единолично проводить проверку знаний

5. Каким образом в организации назначаются ответственные работники за поддержание в исправном состоянии переносных и передвижных электроприемников?

1) Распоряжением технического руководителя Потребителя

2) Приказом руководителя Потребителя

3) Распоряжением руководителя Потребителя

4) Распоряжением ответственного за электрохозяйство

6. Допускается ли в состав бригады, выполняющей работы по наряду, включать работников, имеющих II группу по электробезопасности?

1) Не допускается

2) На каждого работника, имеющего группу III, допускается включать двух работников, имеющих группу II

3) На каждого работника, имеющего группу III, допускается включать одного работника, имеющего группу II, но не более трех в бригаду

7. Каким образом члены бригады, имеющие III группу по электробезопасности, могут осуществлять временный уход с рабочего места в РУ?

1) Самостоятельно, в любое время

2) С разрешения производителя работ, самостоятельно

3) С разрешения производителя работ, в сопровождении работника, имеющего IV группу по электробезопасности

4) С разрешения производителя работ, в сопровождении работника, имеющего такую же группу по электробезопасности

8. Кто определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к I группе по электробезопасности?

1) Технический руководитель Потребителя

2) Руководитель организации (обособленного подразделения)

3) Специалист по охране труда, контролирующий электроустановки

4) Инспектор по энергетическому надзору

9. Какие плакаты относятся к запрещающим?

1) Не включать! Работают люди

2) Стой! Напряжение

3) Не влезай! Убьет

4) Осторожно! Электрическое напряжение

10. Что запрещается Правилами противопожарного режима при эксплуатации кабельных сооружений?

1) Перекрывать кабельные каналы съемным негорючими плитами

2) Поддерживать устройства самозакрывания дверей в технически исправном состоянии

3) Прокладывать бронированные кабели внутри помещений без снятия горючего джутового покрова

5 группа выше 1000В                                       Билет 2

1. Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью поражения людей электрическим током?

1) Помещения, характеризующиеся наличием сырости или токопроводящей пыли

2) Помещения, характеризующиеся наличием металлических, земляных, железобетонных и других токопроводящих полов

3) Помещения, характеризующиеся наличием высокой температуры

4) Помещения, характеризующиеся возможностью одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) - с другой

5) Любое из перечисленных помещений относится к помещениям с повышенной опасностью

2. Каким должно быть минимальное сечение медных проводников основной системы уравнивания потенциалов?

1) 3 мм2

2) 4 мм2

3) 5 мм2

4) 6 мм2

3. Какая должна быть длина гибкого кабеля, соединяющего источник сварочного тока и коммутационный аппарат?

1) Не больше 15 м

2) Не больше 30 м

3) Не больше 10 м

4. Каким образом оформляются результаты проверки знаний персонала по электробезопасности?

1) Результаты проверки заносятся в журнал установленной формы, персоналу успешно прошедшему проверку знаний выдается удостоверение установленной формы

2) Результаты проверки заносятся в журнал установленной формы

3) Результаты проверки оформляются протоколом установленной формы, персоналу успешно прошедшему проверку знаний выдается удостоверение установленной формы

4) Результаты проверки заносятся в трудовую книжку и в удостоверение установленной формы, которое выдается персоналу, успешно прошедшему проверку знаний

5. Как часто должна проводиться периодическая проверка переносных и передвижных электроприемников?

1) Не реже одного раза в месяц

2) Не реже одного раза в 3 месяца

3) Не реже одного раза в 6 месяцев

4) Не реже одного раза в год

6. Сколько работников, имеющих II группу по электробезопасности, допускается включать в бригаду?

1) По одному на каждого работника, имеющего III группу по электробезопасности

2) Общее число членов бригады, имеющих II группу, не должно превышать трех человек

3) Численность работников определяется производителем работ

4) Численность работников определяется исходя из условий выполнения работ

7. При каком условии возвратившиеся члены бригады могут приступить к работе (после временного ухода из РУ)?

1) Убедившись лично в наличии плакатов и ограждений на месте производства работ

2) Убедившись лично в отсутствии напряжения на рабочем месте

3) После проверки оперативной схемы допускающим

4) Только с разрешения производителя работ (наблюдающего)

8. Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности?

1) Путем проведения инструктажа с последующим проведением экзамена с использованием компьютерной техники

2) Путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током

3) Путем проведения инструктажа, а затем - прохождением стажировки не менее 5 рабочих смен с последующей проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы

9. Какие плакаты относятся к предупреждающим?

1) Не включать! Работают люди

2) Работа под напряжением. Повторно не включать

3) Заземлено

4) Осторожно! Электрическое напряжение

10. Какие требования пожарной безопасности предъявляются к перекрытиям кабельных каналов?

1) Кабельные каналы необходимо перекрывать деревянными щитами, защищенными снизу асбестовыми полотнами и обитыми жестью

2) Кабельные каналы необходимо перекрывать съемными негорючими плитами, имеющими приспособления для быстрого их подъема вручную

3) Перекрытия кабельных каналов должны поддерживаться в технически исправном состоянии

5 группа выше 1000В                                       Билет 3

1. Какие помещения, согласно ПУЭ, относятся к сырым?

1) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 %

2) Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75 %

3) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 90 %

4) Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 %

2. Каким должно быть минимальное сечение стальных проводников основной системы уравнивания потенциалов?

1) 15 мм2

2) 24 мм2

3) 35 мм2

4) 50 мм2

3. При каком напряжении шкафы комплектных устройств и корпуса сварочного оборудования (машин), имеющие неизолированные токоведущие части, должны быть оснащены блокировкой, обеспечивающей при открывании дверей (дверец) отключение от электрической сети устройств, находящихся внутри шкафа (корпуса)?

1) Выше 24 В переменного или выше 60 В постоянного тока

2) Выше 36 В переменного или выше 60 В постоянного тока

3) Выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока

4. У каких Потребителей электрической энергии должно быть организовано оперативное диспетчерское управление электрооборудованием?

1) У Потребителей, имеющих собственные источники электрической энергии

2) У Потребителей, имеющих электроустановки напряжением выше 1000 В

3) У всех Потребителей, независимо от вида используемого электрооборудования

5. Что из перечисленного входит в объем периодической проверки переносных и передвижных электроприемников?

1) Внешний осмотр

2) Проверка работы на холостом ходу в течение не менее 5 мин

3) Измерение сопротивления изоляции

4) Проверка исправности цепи заземления электроприемников и вспомогательного оборудования классов 01 и 1

5) Все перечисленные процедуры

6. В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве можно привлекать к работе в бригаде по наряду?

1) Можно, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала и оформлением в наряде

2) Можно, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала, с записью в оперативном журнале и оформлением в наряде

3) Ни в каких случаях

4) Можно, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала

7. Что необходимо предпринять при обнаружении нарушений Правил или выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих?

1) Члены бригады должны быть удалены с рабочего места, а производитель должен ожидать указаний диспетчера

2) Члены бригады должны быть удалены с рабочего места и у производителя работ (наблюдающего) должен быть изъят наряд

3) Члены бригады должны сообщить об этом непосредственному руководителю, а производитель работ должен оставаться на рабочем месте

8. Кем проводится присвоение I группы по электробезопасности?

1) Присвоение I группы проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации

2) Присвоение I группы проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу IV по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации

3) Присвоение I группы проводится работником из числа электротехнического персонала, прошедшего проверку знаний в отраслевой территориальной комиссии Ростехнадзора

9. Какие плакаты относятся к указательным?

1) Не включать! Работают люди

2) Работа под напряжением. Повторно не включать

3) Заземлено

4) Осторожно! Электрическое напряжение

10. В каком случае должна производиться замена гравийной засыпки маслоприемников трансформаторов?

1) При загрязнении гравийной засыпки пылью, песком

2) При замасливании гравия

3) При образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 миллиметров, появлении растительности или невозможности ее промывки

5 группа выше 1000В                                       Билет 4

1. Какие помещения, согласно ПУЭ, относятся к влажным?

1) Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75 %

2) Помещения, в которых относительная влажность воздуха в пределах 80 %

3) Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90 %

4) Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 %

2. Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям?

1) Только при помощи сварки

2) При помощи болтовых соединений или сварки

3) Только при помощи болтовых соединений

3. Что является определением понятия "Изолированная нейтраль"?

1) Нейтраль трансформатора или генератора, не присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств

2) Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно

3) Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству через активные токоограничивающие сопротивления

4. Что находится в оперативном управлении старшего работника из числа оперативного персонала?

1) Оборудование и ЛЭП, токопроводы

2) Устройства релейной защиты, аппаратура системы противоаварийной и режимной автоматики

3) Средства диспетчерского и технологического управления

4) Все перечисленные устройства и оборудование, операции с которыми требуют координации действий подчиненного оперативного персонала и согласованных изменений режимов на нескольких объектах

5. Кто проводит ремонт переносных электроприемников?

1) Оперативно-ремонтный персонал Потребителя

2) Ремонтный персонал Потребителя

3) Специализированная организация (подразделение)

4) Электротехнический персонал Потребителя, имеющий III группу по электробезопасности

6. Какие дополнительные обязанности может выполнять выдающий наряд, отдающий распоряжение?

1) Ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала)

2) Производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала)

3) Допускающего (в электроустановках с простой наглядной схемой)

7. Каким образом должен осуществляться допуск на рабочее место после выявления обстоятельств, угрожающих безопасности работающих?

1) По устному распоряжению диспетчера, при соответствии отображаемой информации о состоянии параметров работы объектов электрической сети на мнемосхеме проведенным технических мероприятиям

2) После проверки состава бригады и соответствия технических мероприятий, указанных в наряде и проведения под роспись повторного целевого инструктажа с указанием времени допуска к работе

3) После устранения обнаруженных нарушений бригада вновь допускается к работе с оформлением нового наряда

8. Какие существуют возрастные ограничения для присвоения III группы по электробезопасности?

1) Никаких ограничений по возрасту нет

2) Группа III может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста

3) Группа III может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста

4) Группа III может присваиваться работникам только по достижении 21 года

9. Что необходимо сделать в первую очередь, чтобы помочь пострадавшему на месте происшествия, если существует опасность (возгорание, взрыв, обвал и прочее)?

1) Приступить к оказанию первой помощи на месте происшествия

2) Вынести пострадавшего из опасной зоны с соблюдением правил собственной безопасности

3) Приступить к выяснению причины и обстоятельства случившегося

4) Покинуть опасное место и вызвать профессиональных спасателей

10. Кто определяет точки заземления передвижной пожарной техники в местах ее установки на энергетическом объекте?

1) Главный энергетик энергообъекта

2) Специалист энергетического объекта совместно с представителем подразделения ГО и ЧС

3) Специалисты электротехнической лаборатории совместно с представителями пожарной охраны

4) Специалисты энергетических объектов совместно с представителями пожарной охраны

5 группа выше 1000В                                       Билет 5

1. Какие помещения, согласно ПУЭ, относятся к сухим?

1) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 %

2) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75 %

3) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70 %

4) Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 65 %

2. Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники?

1) Автоматическое отключение питания

2) Защитное электрическое разделение цепей

3) Сверхнизкое напряжение

4) Двойная изоляция

5) Любая из перечисленных мер защиты в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током

3. Какая электроустановка считается действующей?

1) Исправная электроустановка

2) Электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов

3) Электроустановка, которая находится в постоянной эксплуатации

4. Сколько человек из числа оперативного персонала должны выполнять сложные переключения на электроустановках?

1) Один

2) Два, причем один является контролирующим

3) Три, один из которых является контролирующим

4) Любое количество человек

5. На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок?

1) На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки

2) На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания и измерения

3) На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала организаций (далее - работники), занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения, а также осуществляющих управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей

4) На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы

6. Какие дополнительные обязанности может выполнять ответственный руководитель работ?

1) Ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала)

2) Допускающего (в электроустановках с простой наглядной схемой)

3) Производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала)

7. Когда наряд должен быть выдан заново?

1) При замене ответственного руководителя работ, производителя работ (наблюдающего)

2) При временном уходе одного или нескольких членов бригады с разрешения производителя работ

3) При изменении состава бригады менее чем на половину

8. При каком условии работникам, не имеющим профессионального образования, допускается присваивать II группу по электробезопасности?

1) При наличии заключения руководителя о прохождении производственной практики не менее 6 месяцев

2) При условии прохождения обучения в образовательных организациях в объеме не менее 72 часов

3) При наличии стажа работы в электроустановках не менее 3 месяцев

9. Как следует приближаться к пострадавшему, если он лежит в зоне шагового напряжения или касается электрического провода?

1) Широкими шагами

2) Обычным шагом

3) Только в диэлектрических ботах или "гусиным шагом" - без отрыва ступней ног от земли и без создания разрыва между стопами

4) Приближаться к пострадавшему нельзя до снятия напряжения

10. Что запрещено при выполнении погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами Правилами противопожарного режима?

1) Вести работы в соответствии с требованиями маркировочных знаков и предупреждающих надписей на упаковках

2) Производить работы при включенных двигателях автомобилей

3) Производить работы во время дождя, если вещества не склонны к самовозгоранию при взаимодействии с водой

4) Закреплять вещества и материалы в вагонах, контейнерах и кузовах автомобилей

5 группа выше 1000В                                       Билет 6

1. Какое цветовое и буквенное обозначение применяется для нулевых рабочих (нейтральных) проводников в электроустановках?

1) Буквой N и голубым цветом

2) Буквой N и белым цветом

3) Буквой Н и серым цветом

2. Каким испытаниям, согласно требованиям ПУЭ, должно быть подвергнуто электрооборудование до 500 кВ вновь вводимое в эксплуатацию?

1) Испытаниям на соответствие требованиям инструкций заводов-изготовителей

2) Приемо-сдаточным испытаниям

3) Оценке уровня оперативной готовности

4) Испытанию изоляции повышенным напряжением промышленной частоты

3. Что является определением понятия "Эксплуатация"?

1) Стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается или восстанавливается его качество

2) Комплекс мероприятий, включающий в себя техническое обслуживание инженерных систем и коммуникаций

3) Поддержание жизненного цикла изделия с целью его соответствия установленным требованиям технической документации

4. Кто утверждает список работников, имеющих право выполнять оперативные переключения?

1) Ответственный за электрохозяйство Потребителя

2) Главный энергетик Потребителя

3) Руководитель Потребителя

4) Никто не утверждает

5. Чем должны быть укомплектованы электроустановки?

1) Только испытанными защитными средствами, средствами пожаротушения

2) Только средствами пожаротушения, исправным инструментом и средствами оказания первой медицинской помощи

3) Испытанными, готовыми к использованию защитными средствами и изделиями медицинского назначения для оказания первой помощи работникам в соответствии с действующими правилами и нормами

6. Сколько экземпляров наряда должно оформляться?

1) Достаточно одного

2) Наряд оформляется в двух экземплярах, а при передаче по телефону, радио - в трех

3) Наряд оформляется в трех экземплярах

7. Кто осуществляет перевод бригады на другое рабочее место в РУ выше 1000 В?

1) Ответственный руководитель по поручению выдающего наряд

2) Производитель работ по поручению выдающего наряд

3) Наблюдающий по поручению выдающего наряд

4) Допускающий, а также ответственный руководитель работ или производитель работ (наблюдающий) в соответствии с поручением работника, выдающего наряд, с записью в строке "Отдельные указания" наряда

8. Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен быть у работника с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую?

1) 3 месяца в предыдущей группе

2) 2 месяца в предыдущей группе

3) 6 месяцев в предыдущей группе

9. Какие действия выполняются в первую очередь при освобождении пострадавшего от воздействия электрического тока?

1) Вызвать "Скорую помощь"

2) Отключить электрооборудование

3) Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением

10. Допускается ли установка штепсельных розеток в помещениях складов?

1) При подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м

2) Допускается установка штепсельных розеток в специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из несгораемых материалов

3) Запрещается в помещениях складов устанавливать штепсельные розетки

5 группа выше 1000В                                       Билет 7

1. Какое цветовое и буквенное обозначение применяется для проводников защитного заземления, а также нулевых защитных проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ?

1) Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов

2) Обозначаются RE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины белого и зеленого цветов

3) Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и белого цветов

2. На основании чего после проведения приемо-сдаточных испытаний дается заключение о пригодности оборудования к эксплуатации?

1) Только на основании результатов проведенных испытаний устройств РЗ и А

2) Только на основании результатов проведенной проверки работы механической части в соответствии с заводскими и монтажными инструкциями

3) Только на основании результатов всех испытаний и измерений, относящихся к данной единице оборудования

3. Что является определением понятия "Вторичные цепи электропередачи"?

1) Совокупность рядов зажимов, электрических проводов и кабелей, соединяющих приборы и устройства управления, электроавтоматики, блокировки, измерения, защиты и сигнализации

2) Совокупность рядов зажимов, электрических проводов и кабелей, соединяющих только приборы и устройства управления

3) Совокупность рядов зажимов, электрических проводов и кабелей, соединяющих только приборы и устройства электроавтоматики, блокировки, измерения, защиты

4) Совокупность рядов зажимов, электрических проводов и кабелей, соединяющих только устройства электроавтоматики, измерения, защиты, контроля и сигнализации

4. В каком случае переключения в электроустановках напряжением выше 1000 В производятся без бланков переключений?

1) Только при простых переключениях

2) Только при наличии действующих блокировочных устройств, исключающих неправильные операции с разъединителями и заземляющими ножами в процессе всех переключений

3) При простых переключениях и при наличии действующих блокировочных устройств, исключающих неправильные операции с разъединителями и заземляющими ножами в процессе всех переключений, а также при ликвидации аварий

5. Каким образом оформляются результаты проверки знаний по охране труда Потребителей?

1) На основании протокола проверки знаний правил работы в электроустановках - в журнале установленной формы

2) На основании указаний председателя комиссии по проверке знаний

3) Фиксируются в "Журнале учета проверки знаний правил работы в электроустановках" установленной формы

4) Правилами не регламентировано

6. Сколько экземпляров наряда (независимо от способа его передачи) заполняется в случаях, когда производитель работ назначается одновременно допускающим?

1) Один экземпляр

2) Два экземпляра

3) Три экземпляра

7. Какие требования по переводу бригады на другое рабочее место не соответствуют Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок?

1) При выполнении работ без отключения оборудования оформлению в наряде подлежит только перевод бригады из одного РУ в другое

2) Перевод, осуществляемый допускающим из числа оперативного персонала, оформляется в двух экземплярах наряда

3) В РУ напряжением до 1000 В, а также на одной ВЛ, ВЛС, КЛ перевод на другое рабочее место осуществляет производитель работ (наблюдающий) с оформлением в наряде

8. Какая начальная группа по электробезопасности должна быть присвоена работнику при его переводе с обслуживания электроустановок напряжением до 1000 В на обслуживание электроустановок напряжением выше 1000 В?

1) Не выше II

2) Не выше III

3) Не выше IV

9. В какой последовательности следует действовать, если лежащий на земле не подает признаков жизни (не шевелится, не кричит и не говорит)?

1) Немедленно приступить к оценке состояния пострадавшего и, при необходимости, транспортировать его в медицинское учреждение

2) Поднести к носу пострадавшего ватку с нашатырным спиртом, попросить очевидцев вызвать скорую помощь и перенести пострадавшего в помещение

3) Вызвать скорую помощь и не трогать пострадавшего до прибытия медицинских работников

4) Попросить очевидцев вызвать скорую помощь, принести защитную маску для искусственного дыхания и холод, а тем временем немедленно приступить к оценке состояния пострадавшего

10. Где должна производиться сушка одежды и обуви?

1) В подсобных помещениях с электроотоплением

2) В специально приспособленных для этого помещениях

3) В сушилках, устроенных в тамбурах зданий

4) В коридорах и холлах помещений на проветриваемых участках

5 группа выше 1000В                                       Билет 8

1. Какое цветовое и буквенное обозначение применяется для шин при переменном трехфазном токе?

1) Шины фазы A - зеленым, фазы B - желтым, фазы C - красным цветом

2) Шины фазы A - зеленым, фазы B - красным, фазы C - желтым цветом

3) Шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом

4) Шины фазы A - красным, фазы B - зеленым, фазы C - желтым цветом

2. Каким образом должны быть оформлены все измерения, испытания и опробования, произведенные персоналом монтажных и наладочных организаций в объеме приемо-сдаточных испытаний?

1) В виде графиков и таблиц

2) В виде пояснительной записки

3) Соответствующими ведомостями и картами уставок

4) Соответствующими актами и (или) протоколами

3. Что является определением понятия "Инструктаж целевой"?

1) Указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающие категорию работников, определенных нарядом или распоряжением, от выдавшего наряд, отдавшего распоряжение до члена бригады или исполнителя

2) Указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке для членов бригады или исполнителей

3) Указания по безопасному выполнению разовых работ, не связанных с прямыми должностными обязанностями по специальности

4. Кто может выводить из работы блокировки оборудования и устройств РЗА?

1) Оперативный персонал, непосредственно выполняющий переключения

2) Оперативно-ремонтный персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже IV

3) Ремонтный персонал участка релейной защиты и автоматики, имеющий группу по электробезопасности не ниже V

4) Работники, уполномоченные на это письменным распоряжением ответственного за электрохозяйство Потребителя

5. Какие из перечисленных работ не относятся к специальным, право проведения которых должно быть зафиксировано записью в удостоверении?

1) Работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте с обязательным применением средств защиты от падения с высоты

2) Работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к первичным токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением

3) Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте

4) Работы по измерению сопротивления изоляции

6. Допускается ли оформлять наряд в электронном виде?

1) Наряд может быть выписан только от руки на специальном бланке установленной формы

2) Наряд допускается оформлять только в виде телефонограммы или радиограммы

3) Допускается, по усмотрению руководителя, в зависимости от расположения диспетчерского пункта

4) Разрешено оформлять наряд в электронном виде и передавать по электронной почте

7. Кто осуществляет допуск бригады при работах, выполняемых по наряду-допуску после перерыва?

1) Допускающий из числа оперативного персонала, находящийся на дежурстве

2) Работник, выдающий наряд

3) Производитель работ (наблюдающий)

8. Какую группу по электробезопасности должны иметь специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки организаций потребителей электроэнергии?

1) Группу III

2) Группу IV

3) Группу V

9. В каких случаях накладывают кровоостанавливающий жгут?

1) При носовом кровотечении

2) При большой кровопотери (лужа крови диаметром более метра), независимо от типа кровотечения (венозное или артериальное)

3) При венозном кровотечении

10. В каком количестве при проведении окрасочных работ должны храниться горючие вещества на рабочем месте?

1) Не превышающем сменную потребность

2) Не превышающем суточную потребность

3) Не превышающем трехдневную потребность

4) Не превышающем недельную потребность

5 группа выше 1000В                                       Билет 9

1. Какое цветовое и буквенное обозначение применяется для шин при переменном однофазном токе?

1) Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом

2) Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - зеленым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом

3) Шина А, присоединенная к концу обмотки источника питания, - синим цветом, шина В, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом

4) Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - голубым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом

2. Какое количество подвесных тарельчатых изоляторов должно быть в поддерживающих и натяжных гирляндах на ВЛ напряжением 6-20 кВ независимо от материала опор?

1) Не менее двух

2) Не менее четырех

3) Не менее трех

4) Не менее пяти

3. Что является определением понятия "Глухозаземленная нейтраль"?

1) Нейтраль трансформатора или генератора, не присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств

2) Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно

3) Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству через активные токоограничивающие сопротивления

4. Кто может выполнять переключения в РУ, на щитах и сборках напряжением до 1000 В?

1) Два работника из числа оперативно-ремонтного персонала с группой по электробезопасности не ниже IV

2) Два работника из числа оперативно-ремонтного персонала, обслуживающего эти электроустановки с группой по электробезопасности не ниже III

3) Один работник из числа оперативного персонала с группой по электробезопасности не ниже IV

4) Один работник из числа оперативного персонала, обслуживающий эти электроустановки

5. Право проведения каких работ должно быть зафиксировано в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках в графе "Свидетельство на право проведения специальных работ"?

1) Отсоединение и присоединение кабеля, проводов электродвигателя и отдельных электроприемников инженерного оборудования зданий и сооружений

2) Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры (выключатели, магнитные пускатели, УЗО) при условии ее нахождения вне щитов и сборок

3) Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников

4) Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В нарабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого (работы под наведенным напряжением)

6. На какой срок разрешается выдавать наряд со дня начала работ в действующих электроустановках?

1) На срок не более 15 календарных дней

2) На срок не более 18 календарных дней

3) На срок не более 20 календарных дней

4) На срок не более 25 календарных дней

7. Где фиксируется разрешение на повторный допуск к работе по наряду-допуску в последующие дни на подготовленное рабочее место?

1) Достаточно разрешения вышестоящего оперативного персонала

2) Разрешение на повторный допуск фиксируется в оперативном журнале

3) Разрешение на повторный допуск фиксируется в журнале учета работы по нарядам-допускам и распоряжениям

8. Какой документ выдается персоналу по результатам проверки знаний по электробезопасности?

1) Удостоверение установленной формы

2) Протокол проверки знаний

3) Сертификат о прохождении обучения и проверки знаний

9. Что необходимо предпринять при обнаружении пострадавшего с признаками биологической смерти?

1) Вызвать полицию и скорую помощь, не перемещать тело, накрыть его тканью, в показаниях отметить, что изначально у пострадавшего имелись признаки биологической смерти

2) Приступить к реанимации, так как заключение о наступлении смерти имеет право выдать только врач

3) Переместить тело в удобное для осмотра место, вызвать полицию и скорую помощь

4) Вызвать полицию и скорую помощь, собрать все вещественные доказательства в одно место

10. Что запрещается Правилами противопожарного режима при проведении огневых работ?

1) Вентилировать помещения перед проведением огневых работ

2) Плотно закрывать все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями

3) Обеспечивать место проведения огневых работ огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 м3, двумя лопатами, ведром с водой

4) Осуществлять огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне

5 группа выше 1000В                                       Билет 10

1. Какое цветовое и буквенное обозначение применяется для шин при постоянном токе?

1) Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом

2) Положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом

3) Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом

4) Положительная шина (+) - желтым цветом, отрицательная (-) - зеленым и нулевая рабочая M - голубым цветом

2. В каких гирляндах тарельчатых изоляторов из стекла или фарфора должны предусматриваться сверх определенного количества два дополнительных изолятора?

1) В гирляндах, подвешенных на высоте более 50 м

2) В гирляндах, подвешенных на высоте более 100 м

3) В гирляндах, подвешенных на высоте более 200 м

3. Что является определением понятия "Силовая электрическая цепь"?

1) Электрическая цепь, содержащая элементы, функциональное назначение которых состоит в производстве или передаче основной части электрической энергии, ее распределении, преобразовании в другой вид энергии или в электрическую энергию с другими значениями параметров

2) Устройство, выполненное в виде шин или проводов с изоляторами и поддерживающими конструкциями, предназначенное для передачи и распределения электрической энергии в пределах электростанции, подстанции или цеха

3) Комплект элементов, связывающих присоединения электрического распределительного устройства

4) Электрическая сеть переменного или постоянного тока, предназначенная для передачи и распределения электрической энергии, используемой в цепях управления, автоматики, защиты и сигнализации электростанции (подстанции)

4. Какие требования безопасности должен выполнять оперативный персонал при исчезновении напряжения на электроустановке?

1) Должен быть готов к появлению напряжения без предупреждения в любое время

2) Должен действовать согласно должностной инструкции

3) Должен действовать согласно ПЛА

4) Должен выполнять последовательность операций, определяемую вышестоящим оперативным персоналом

5. Что должен предпринять работник, в случае если он не имеет права принять меры по устранению нарушений требований Правил, представляющих опасность для людей, неисправностей электроустановок, машин, механизмов, приспособлений, инструмента, средств защиты?

1) Сообщить о неисправности начальнику цеха

2) Сообщить о неисправности непосредственному руководителю

3) Сообщить дежурному диспетчеру

6. На какой срок может быть продлен наряд на производство работ в электроустановках?

1) Не более 5 календарных дней со дня продления

2) Не более 10 календарных дней со дня продления

3) Не более 14 календарных дней со дня продления

4) Не более 15 календарных дней со дня продления

7. Кто не может осуществлять повторный допуск на подготовленное рабочее место в последующие дни?

1) Допускающий

2) Ответственный руководитель работ (с разрешения допускающего)

3) Производитель работ (наблюдающий) с разрешения допускающего если ему это поручено, с записью в строке "Отдельные указания" наряда

4) Член бригады с IV группой по электробезопасности

8. В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене?

1) По истечении срока действия группы по электробезопасности

2) В случае утери удостоверения

3) При повышении группы по электробезопасности

4) В случае изменения должности

9. В каком случае очевидец происшествия имеет право не приступать к оказанию первой помощи неподвижно лежащему или сидящему пострадавшему?

1) При отсутствии у пострадавшего сознания

2) В случаях обнаружения признаков перелома ребер

3) В случаях обнаружения признаков клинической смерти

4) В случаях обнаружения признаков биологической смерти

10. В каком случае допускается проведение сварочных и резательных работ в зданиях и помещениях, в конструкциях которых использованы горючие материалы?

1) Если конструкции ограждены сплошной перегородкой из негорючего материала

2) При обеспечении места работы первичными средствами пожаротушения

3) Не допускается ни в каком случае

4) При периодической поливке конструкций водой и применении других мер безопасности

5 группа выше 1000В                                       Билет 11

1. Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется приемником электрической энергии (электроприемником)?

1) Распределительное устройство, предназначенное для обеспечения потребителей электрической энергией

2) Подстанция, работающая на определенной территории

3) Электроустановка, предназначенная для обеспечения потребителей электрической энергией

4) Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии

2. Какие провода и кабели не допускается совместно прокладывать в стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий?

1) Силовые и контрольные кабели цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов, связанных технологическим процессом

2) Взаиморезервируемые провода и кабели

3) Провода и кабели цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми

4) Провода и кабели осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу

3. Что является определением понятия "Система сборных шин"?

1) Комплект элементов, связывающих присоединения электрического распределительного устройства

2) Электрическая цепь, содержащая элементы, функциональное назначение которых состоит в производстве или передаче основной части электрической энергии, ее распределении, преобразовании в другой вид энергии или в электрическую энергию с другими значениями параметров

3) Устройство, выполненное в виде шин или проводов с изоляторами и поддерживающими конструкциями, предназначенное для передачи и распределения электрической энергии в пределах электростанции, подстанции или цеха

4) Электрическая сеть переменного или постоянного тока, предназначенная для передачи и распределения электрической энергии, используемой в цепях управления, автоматики, защиты и сигнализации электростанции (подстанции)

4. На кого возложена обязанность по составлению годовых планов (графиков) по ремонту основного оборудования электроустановок?

1) На технического руководителя организации

2) На ответственного за электрохозяйство

3) На оперативный персонал Потребителя

4) На административно-технический персонал Потребителя

5. Какие работники относятся к оперативному персоналу?

1) Работники, уполномоченные субъектом электроэнергетики (потребителем электрической энергии) на осуществление в установленном порядке действий по изменению технологического режима работы и эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств с правом непосредственного воздействия на органы управления оборудования и устройств релейной защиты и автоматики при осуществлении оперативно-технологического управления, в том числе с использованием средств дистанционного управления, на принадлежащих такому субъекту электроэнергетики (потребителю электрической энергии) на праве собственности или ином законном основании объектах электроэнергетики (энергопринимающих установках), либо в установленных законодательством случаях - на объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках, принадлежащих третьим лицам, а также координацию указанных действий

2) Работники, специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок

3) Работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования

4) Работники, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках

6. Кто имеет право на продление нарядов?

1) Только работник, выдавший наряд, или имеющий право выдачи наряда в данной электроустановке

2) Ответственный руководитель работ в данной электроустановке

3) Ответственный за электрохозяйство структурного подразделения

4) Руководитель объекта, на котором проводятся работы

7. Что обязан выполнять производитель работ (наблюдающий) при возобновлении работы на следующий день?

1) Зафиксировать в оперативном журнале допуск к работе

2) Оповестить вышестоящий оперативный персонал

3) Убедиться в целости и сохранности оставленных плакатов, ограждений, флажков, а также надежности заземлений и допустить бригаду к работе

8. Что указывается в строке "Подразделение" при заполнении наряда-допуска для работы в электроустановках?

1) Структурное подразделение организации, в штате которого состоят члены бригады

2) Структурное подразделение организации, в электроустановках которой предстоят работы

3) Структурное подразделение организации, выдающее наряд-допуск

9. Что необходимо предпринять, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии?

1) Повернуть пострадавшего на живот

2) Поднести к носу пострадавшего ватку с нашатырным спиртом

3) Вызвать скорую помощь и не трогать пострадавшего до прибытия медицинских работников

4) Приступить к реанимации и вызвать скорую помощь

10. Какие требования устанавливают Правила противопожарного режима к организации постоянных мест для проведения огневых работ более чем на 10 постах (сварочные, резательные мастерские)?

1) Запрещается проведение огневых работ, если не предусмотрена централизованная вентиляция рабочей зоны

2) Запрещается проведение огневых работ, если не предусмотрено централизованное электро- и газоснабжение

3) Размещение постоянных мест для проведения огневых работ допускается по согласованию с Госпожнадзором

5 группа выше 1000В                                       Билет 12

1. Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется потребителем электрической энергии?

1) Электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса передачи и распределения электрической энергии

2) Электрические и тепловые сети, связанные общностью режимов в непрерывном процессе преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии

3) Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории

4) Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок, связанных общностью технологических процессов

2. Что должно быть обеспечено при прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах?

1) Изоляция труб, глухих коробов, гибких металлических рукавов и замкнутых каналов

2) Возможность замены проводов и кабелей

3) Защита от атмосферных осадков

3. Что является определением понятия "Токопровод"?

1) Устройство, выполненное в виде шин или проводов с изоляторами и поддерживающими конструкциями, предназначенное для передачи и распределения электрической энергии в пределах электростанции, подстанции или цеха

2) Комплект элементов, связывающих присоединения электрического распределительного устройства

3) Электрическая сеть переменного или постоянного тока, предназначенная для передачи и распределения электрической энергии, используемой в цепях управления, автоматики, защиты и сигнализации электростанции (подстанции)

4) Электрическая цепь, содержащая элементы, функциональное назначение которых состоит в производстве или передаче основной части электрической энергии, ее распределении, преобразовании в другой вид энергии или в электрическую энергию с другими значениями параметров

4. На какие виды ремонтов основного оборудования электроустановок должны составляться годовые планы (графики)?

1) На текущие ремонты

2) На капитальные ремонты

3) На планово-предупредительные ремонты

4) На все виды ремонтов

5. Какие работники относятся к оперативно-ремонтному персоналу?

1) Работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования

2) Работники из числа ремонтного персонала с правом непосредственного воздействия на органы управления оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, осуществляющие оперативное обслуживание закрепленных за ними электроустановок

3) Работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации)

4) Работники, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках

6. Каким способом может быть передано разрешение на продление наряда?

1) Только по телефону дежурному диспетчеру с записью в оперативном журнале

2) Только с нарочным допускающему с последующей записью в строке наряда "Отдельные указания"

3) Только по радио производителю работ с последующей росписью в таблице наряда-допуска "Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ"

4) По телефону радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю или производителю работ. В этом случае допускающий, ответственный руководитель или производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд

7. Какое из приведенных требований не соответствует Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок при оформлении полного окончания работ?

1) После полного окончания работы производитель работ (наблюдающий) должен удалить бригаду с рабочего места, снять установленные бригадой временные ограждения, переносные плакаты безопасности, флажки и заземления, закрыть двери электроустановки на замок и оформить в наряде полное окончание работ своей подписью

2) Производитель работ (наблюдающий) должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ

3) Наряд после оформления полного окончания работ производитель работ (наблюдающий) должен сдать допускающему, а при его отсутствии - оставить в отведенном для этого месте, например в папке действующих нарядов

4) Когда производитель работ совмещает обязанности допускающего, он должен не позднее трех дней после полного окончания работ сдать наряд оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, а на удаленных участках - административно-техническому персоналу участка

8. Что должно обязательно указываться в наряде-допуске рядом с фамилией и инициалами работников?

1) Дата рождения

2) Место работы

3) Группа по электробезопасности

4) Возраст

9. В какой последовательности следует действовать, если у пострадавшего нет сознания, но есть пульс на сонной артерии?

1) Придать пострадавшему удобное положение, подложив под его голову подушку, приложить холод к голове и вызвать скорую помощь

2) Вызвать скорую помощь и не трогать его до прибытия медицинских работников

3) Повернуть пострадавшего на живот, очистить ротовую полость, вызвать скорую помощь, приложить холод к голове

4) Приступить к реанимации и вызвать скорую помощь

10. В каком случае разрешается хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров?

1) Разрешается, если при этом принимаются исчерпывающие меры взрывопожаробезопасности

2) Разрешается кратковременно, не более чем на одну смену

3) Разрешается при соблюдении расстояния между ними не менее 5 метров

4) Не разрешается ни в каком случае

5 группа выше 1000В                                       Билет 13

1. Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется нормальным режимом потребителя электрической энергии?

1) Режим, при котором обеспечиваются средние значения параметров его работы

2) Режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы

3) Режим, при котором обеспечиваются максимальные значения параметров его работы

4) Режим, при котором обеспечиваются минимальные значения параметров его работы

2. Что должно учитываться при выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей?

1) Требования охраны окружающей среды

2) Требования электробезопасности и пожарной безопасности

3) Экспертное мнение главного энергетика и технолога проектной и эксплуатирующей организации

3. Что является определением понятия "Трансформаторная подстанция"?

1) Электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов

2) Электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы

3) Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии

4) Электроустановка, предназначенная для производства электрической или электрической и тепловой энергии, состоящая из строительной части, оборудования для преобразования различных видов энергии в электрическую или электрическую и тепловую, вспомогательного оборудования и электрических распределительных устройств

4. Когда возникает необходимость проведения технического освидетельствования электрооборудования?

1) Техническое освидетельствование проводится с периодичностью не реже одного раза в 5 лет

2) Техническое освидетельствование проводится по истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы электрооборудования

3) Необходимость в техническом освидетельствовании электрооборудования определяется в результате осмотра электрооборудования

5. Какие работники относятся к административно-техническому персоналу?

1) Работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации)

2) Руководящие работники и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках

3) Работники, специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок

6. В течение какого времени должны храниться наряды, работы по которым полностью закончены?

1) В течение 30 суток

2) В течение полугода

3) В течение года

4) В течение трех лет

7. Что должен сообщить производитель работ дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, после полного окончания работ по наряду?

1) Что работа закончена и бригада полностью удалена

2) Что установленные бригадой временные ограждения, переносные плакаты безопасности, флажки и заземления сняты

3) Что двери электроустановки заперты на замок

4) Что в наряде оформлено полное окончание работ

5) Все перечисленное

8. Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады?

1) Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей

2) Подписи ответственного руководителя работ в таблицах регистрации целевых инструктажей

3) Запись в таблице регистрации целевого инструктажа

9. Какое соотношение надавливаний на грудную клетку и вдохов искусственной вентиляции является оптимальным при проведении непрямого массажа сердца?

1) 30:2

2) 5:1

3) 15:2

4) 4:1

10. В каком документе отражены обязанности и действия работников при пожаре?

1) В правилах противопожарного режима

2) В инструкции о мерах пожарной безопасности

3) В декларации пожарной безопасности

4) В техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности

5 группа выше 1000В                                       Билет 14

1. Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется независимым источником питания?

1) Источник питания, на котором сохраняется напряжение в нормальном режиме при исчезновении его на другом или других источниках питания

2) Источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания

3) Аппарат, агрегат и др., предназначенный для независимого преобразования электрической энергии в другой вид энергии

4) Электрическая часть энергосистемы, питающая приемники электрической энергии, размещающиеся на определенной территории

2. Какие провода следует применять при наличии масел и эмульсий в местах их прокладки?

1) Защищенные провода в оболочке из трудносгораемых материалов

2) Провода с маслостойкой изоляцией

3) Провода с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной или синтетической пряжи

3. На кого распространяется действие Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей?

1) На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно, и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В

2) На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно

3) На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно, а также на электроустановки электрических станций, блок-станций

4) На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 380 кВ включительно, и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 380 В

4. Какие работы должны быть проведены в организации до вывода основного оборудования электроустановок в ремонт?

1) Нужно составить ведомости объема работ и смету, график ремонтных работ и подготовить техническую документацию

2) Заготовить необходимые материалы и запасные части, привести в исправное состояние подручные инструменты и приспособления

3) Подготовить рабочие места для ремонта, произвести планировку площадки с указанием размещения частей и деталей

4) Укомплектовать и проинструктировать ремонтные бригады

5) Необходимо провести все перечисленные подготовительные работы

5. Когда, в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, под оперативным персоналом понимается и оперативно-ремонтный персонал?

1) Если отсутствуют особенные требования к ним

2) Если эти работники обслуживают однотипное оборудование

3) Если эти работники имеют одинаковую квалификацию

6. После какого срока могут быть уничтожены наряды, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи?

1) По истечении 15 суток

2) По истечении 30 суток

3) По истечении 3 месяцев

4) По истечении 10 суток

7. Кто сообщает работнику, выдающему разрешение на подготовку рабочих мест и допуск к работе о полном окончании работ и о возможности включения электроустановки?

1) Ответственный руководитель работ

2) Производитель работ

3) Наблюдающий

4) Допускающий

8. Какой срок хранения установлен для журналов учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работы в электроустановках?

1) Один месяц со дня регистрации в графе 10 журнала полного окончания работы по последнему зарегистрированному в журнале наряду-допуску или распоряжению

2) Два месяца со дня регистрации в графе 10 журнала полного окончания работы по последнему зарегистрированному в журнале наряду-допуску или распоряжению

3) Полгода со дня регистрации в графе 10 журнала полного окончания работы по последнему зарегистрированному в журнале наряду-допуску или распоряжению

4) Один год со дня регистрации в графе 10 журнала полного окончания работы по последнему зарегистрированному в журнале наряду-допуску или распоряжению

9. Что необходимо предпринять, если при проведении непрямого массажа сердца появился хруст в области ребер?

1) Больше не прикасаться к пострадавшему и ждать прибытия медицинских работников

2) Уменьшить глубину и силу надавливаний и продолжить непрямой массаж сердца с тем же ритмом

3) Уменьшить ритм надавливаний и продолжить непрямой массаж сердца с той же глубиной надавливаний

4) Прекратить непрямой массаж сердца и ограничиться искусственной вентиляцией легких

10. Что не регламентирует Инструкция о мерах пожарной безопасности?

1) Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

2) Обязанности и действия работников при пожаре

3) Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли

4) Порядок выдачи спецодежды и спецобуви

5 группа выше 1000В                                       Билет 15

1. Как, согласно Правилам устройства электроустановок, должны рассматриваться внешнее и внутреннее электроснабжение при проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок?

1) Раздельно, с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования

2) Раздельно, без учета возможностей и целесообразности технологического резервирования

3) В комплексе, с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования

4) В комплекса, без учета возможностей и целесообразности технологического резервирования

2. У каких токопроводов высота установки не нормируется ПУЭ?

1) Токопроводов исполнения IP00 в производственных помещениях

2) Токопроводов исполнения до IP31

3) Токопроводов любого исполнения при напряжении сети 42 В и ниже переменного тока и 110 В и ниже постоянного тока

3. Кто должен обеспечивать надежность и безопасность эксплуатации электроустановок?

1) Энергоснабжающая организация

2) Потребитель электрической энергии

3) Органы Ростехнадзора

4) Обслуживающая организация

4. В течение какого времени основное оборудование электроустановок, прошедшее капитальный ремонт, подлежит испытаниям под нагрузкой?

1) В течение 12 часов

2) В течение 24 часов

3) В течение 36 часов

4) В течение 48 часов

5. Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В?

1) Группу III

2) Группу IV

3) Группу V

6. Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по нарядам и распоряжениям?

1) В журнале проведения целевого инструктажа

2) В журнале произвольной формы

3) В папке действующих нарядов

4) В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям

7. В какой оперативной документации должно быть отражено окончание работ по наряду или распоряжению?

1) В Журнале дефектов и неполадок

2) В Журнале РЗА и телемеханики

3) В Журнале заявок на вывод из работы оборудования

4) В Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям и оперативном журнале

8. Какие изолирующие электрозащитные средства относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В?

1) Изолирующие штанги всех видов

2) Диэлектрические ковры и изолирующие подставки

3) Изолирующие колпаки и накладки

4) Штанги для переноса и выравнивания потенциала

9. Что недопустимо делать при проведении вдоха способом "изо рта в рот"?

1) Запрокидывать голову пострадавшего и удерживать ее до окончания проведения вдоха

2) Проводить вдох в момент нажатия на грудину пострадавшего

3) При вдохе зажимать нос пострадавшего

4) Очень плотно прижиматься к губам пострадавшего или прижимать защитную маску к лицу пострадавшего

10. Какого размера должны быть покрывала для изоляции очага возгорания в помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости?

1) Покрывала в настоящее время не используются

2) Не менее 2 х 1 метр

3) Не менее 2 х 1,5 метра

4) Не менее 1 х 1,5 метра

5 группа выше 1000В                                       Билет 16

1. Что, согласно Правилам устройства электроустановок, следует учитывать при решении вопросов технологического резервирования?

1) Заданные значения параметров для всех элементов электроустановок

2) Наличие питания от независимого источника у каждой из секций или систем шин

3) Режим потребителя электрической энергии, а также наличие связи, автоматически отключающейся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин

4) Перегрузочную способность элементов электроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании

2. Какое минимальное расстояние в свету должно быть между проводниками разных фаз или полюсов токопроводов без оболочек (IP00) и от них до сгораемых элементов зданий?

1) 80 мм

2) 150 мм

3) 180 мм

4) 200 мм

3. Чем должны быть укомплектованы электроустановки?

1) Защитными средствами, средствами пожаротушения

2) Средствами пожаротушения, исправным инструментом и средствами оказания первой медицинской помощи

3) Исправным инструментом

4) Испытанными защитными средствами, средствами пожаротушения, исправным инструментом и средствами оказания первой помощи

4. Кто обязан организовать обучение, проверку знаний, инструктаж персонала в соответствии с требованиями государственных стандартов, настоящих Правил, правил безопасности труда и местных инструкций?

1) Руководитель Потребителя

2) Технический руководитель Потребителя

3) Ответственный за электрохозяйство Потребителя

4) Руководители подразделений Потребителя

5. Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В?

1) Группу III

2) Группу IV

3) Группу II или III

6. Какие требования установлены Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок по ведению журнала учета работ по нарядам и распоряжениям? Укажите два правильных варианта ответа.

1. Форму журнала определяет руководитель структурного подразделения в зависимости от специфики деятельности

2.Независимо от принятого в организации порядка учета работ по нарядам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе

3.Ведение журнала учета работ по нарядам и распоряжениям допускается в электронной форме с применением автоматизированных систем и использованием электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации

А) 1 и 2

Б) 1 и 3

В) 2 и 3

7. Кто имеет право включать электроустановки после полного окончания работ?

1) Производитель работ

2) Работник из числа оперативного персонала, получивший разрешение на включение электроустановки

3) Любой из членов бригады

4) Только ответственный за электрохозяйство

8. Какие изолирующие электрозащитные средства относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В?

1) Диэлектрические ковры и изолирующие подставки

2) Изолирующие колпаки и накладки

3) Штанги для переноса и выравнивания потенциала

4) Указатели напряжения

9. В какой последовательности следует действовать, если пострадавший находится без сознания более 4-х минут, но у него есть пульс на сонной артерии?

1) Убедиться в наличии пульса на сонной артерии, повернуть пострадавшего на живот, очистить ротовую полость, вызвать скорую помощь, приложить к голове холод

2) Убедиться в наличии пульса на сонной артерии, обеспечить удобное положение, подложив под голову сверток из одежды, вызвать скорую помощь

3) Убедиться в наличии пульса на сонной артерии и срочно доставить пострадавшего в стационар на любом попутном автотранспорте

4) Вызвать скорую помощь и не трогать пострадавшего до прибытия медицинских работников

10. Каким должно быть расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя в помещениях категорий А, Б, В по взрывопожарной и пожарной опасности?

1) Не должно превышать 30 м

2) Не должно превышать 35 м

3) Не должно превышать 40 м

4) Не должно превышать 50 м

5 группа выше 1000В                                       Билет 17

1. При каких режимах заземления нейтрали, согласно Правилам устройства электроустановок, может предусматриваться работа электрических сетей напряжением 110 кВ?

1) При режимах с глухозаземленной либо с заземленной через резистор нейтралью

2) При режимах с глухозаземленной либо с эффективно заземленной нейтралью

3) При режимах с изолированной (незаземленной) либо с заземленной через дугогасящий реактор нейтралью

4) При режимах с изолированной (незаземленной) либо с эффективно заземленной нейтралью

2. На какой минимальной высоте от уровня настила моста и тележки крана следует размещать неогражденные токопроводы без защитных оболочек (IP00), прокладываемые по фермам?

1) 0,5 м

2) 1,5 м

3) 2,0 м

4) 2,5 м

3. У каких Потребителей можно не назначать ответственного за электрохозяйство?

1) У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В

2) У Потребителей, занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 660 В

3) У Потребителей, установленная мощность электроустановок которых превышает 10 кВА

4. Как часто должен пересматриваться Перечень технической документации структурного подразделения, утверждаемый техническим руководителем организации?

1) Не реже одного раза в год

2) Не реже одного раза в полгода

3) Не реже одного раза в три года

4) Не реже одного раза в пять лет

5. Каким должно быть расстояние от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений до неогражденных токоведущих частей в электроустановках напряжением 1-35 кВ?

1) Не менее 1,0 м

2) Не менее 0,6 м

3) Не менее 0,8 м

4) Без прикосновения не нормируется

6. На какое число присоединений допускается выдавать наряд в электроустановках выше 1000 В, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе с вводов ВЛ и КЛ, и заперт вход в соседние электроустановки (сборки и щиты до 1000 В могут оставаться под напряжением)?

1) На каждое присоединение - один наряд

2) На каждую секцию один наряд для работы на части присоединений

3) Один наряд для одновременной работы на сборных шинах и всех присоединениях

7. Кому может быть предоставлено право после окончания работы включить электроустановку без получения дополнительного разрешения или распоряжения в том случае, если к работам на электроустановке или ее участке не допущены другие бригады?

1) Производителю работ, при отсутствии местного оперативного персонала, если предоставление такого права записано в строке наряда "Отдельные указания"

2) Только работнику из числа административно-технического персонала с записью в оперативном журнале

3) Допускающему из числа оперативно-ремонтного персонала, если предоставление такого права записано в строке наряда "Отдельные указания"

8. Какие изолирующие электрозащитные средства относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В?

1) Диэлектрические ковры и изолирующие подставки

2) Изолирующие колпаки и накладки

3) Штанги для переноса и выравнивания потенциала

4) Устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля)

9. Какие действия недопустимы, если у пострадавшего термические ожоги без повреждения целостности кожи и ожоговых пузырей?

1) Только вскрывать ожоговые пузыри и туго бинтовать обожженную поверхность

2) Только отдирать от обожженной поверхности остатки одежды

3) Только смазывать обожженную поверхность маслами или жирами

4) Все перечисленные действия

10. Как различаются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током?

1) Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью

2) Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения

3) Неопасные, опасные и особо опасные помещения

4) Неопасные, малоопасные, опасные и особо опасные помещения

5 группа выше 1000В                                       Билет 18

1. При каком режиме заземления нейтрали, согласно Правилам устройства электроустановок, должны работать электрические сети напряжением 220 кВ и выше?

1) При режиме с эффективно заземленной нейтралью

2) При режиме с глухозаземленной нейтралью

3) При режиме с заземленной через дугогасящий реактор нейтралью

4) При режиме с заземленной через резистор нейтралью

2. На какой высоте в производственных помещениях, посещаемых только квалифицированным обслуживающим персоналом, следует располагать токопроводы напряжением выше 1 кВ исполнением IP41 и выше?

1) 0,5 м

2) 1,0 м

3) 1,5 м

4) 2,5 м

5) Не нормируется

3. Кто из специалистов организации может быть назначен ответственным за электрохозяйство?

1) Любой специалист, имеющий высшее образование

2) Работники из числа руководителей и специалистов Потребителя

3) Работник из числа электротехнического персонала, имеющий соответствующую подготовку и опыт работы

4. Как часто должна проводиться проверка электрических схем электроустановок на соответствие фактическим эксплуатационным?

1) Не реже одного раза в полгода с отметкой о проверке

2) Не реже одного раза в год с отметкой о проверке

3) Не реже одного раза в два года с отметкой о проверке

4) Не реже одного раза в три года с отметкой о проверке

5) Не реже одного раза в пять лет с отметкой о проверке

5. На какое расстояние не допускается приближение механизмов и грузоподъемных машин к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям при выполнении работ в электроустановках 110 кВ?

1) Менее 2,0 м

2) Менее 1,5 м

3) Менее 1,0 м

6. Для выполнения каких работ допускается выдавать один наряд в электроустановках до 1000 В при полностью снятом напряжении со всех токоведущих частей?

1) Для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки

2) Для поочередного проведения однотипной работы на нескольких электроустановках

3) Для выполнения работ на сборных шинах РУ, распределительных щитов, сборок, а также на всех присоединениях этих установок одновременно

7. В каком случае допускающему из числа оперативного персонала разрешается предоставлять право после окончания работы в электроустановке включить ее без получения дополнительного разрешения или распоряжения (если к работам на электроустановке или ее участке не допущены другие бригады)?

1) Только если на рабочих местах расставлены наблюдающие

2) Только если это аварийный случай

3) Только если на это получено разрешение (распоряжение) вышестоящего оперативного персонала

4) Только если предоставление этого права записано в строке наряда "Отдельные указания"

8. Какие изолирующие электрозащитные средства относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?

1) Электроизмерительные клещи

2) Диэлектрические галоши

3) Диэлектрические ковры и изолирующие подставки

4) Изолирующие колпаки, покрытия и накладки

9. Что недопустимо делать, если у пострадавшего термические ожоги с повреждением целостности кожи и ожоговых пузырей?

1) Только смазывать ожог йодом, зеленкой, мазями или присыпать крахмалом

2) Только смазывать маслом или вазелином

3) Только промывать место ожога холодной водой или прикладывать к поврежденной коже снег или холод

4) Все перечисленные действия

10. Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью поражения людей электрическим током?

1) Помещения, характеризующиеся наличием сырости или токопроводящей пыли

2) Помещения, характеризующиеся наличием металлических, земляных, железобетонных и других токопроводящих полов

3) Помещения, характеризующиеся наличием высокой температуры

4) Помещения, характеризующиеся возможностью одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) - с другой

5) Любое из перечисленных помещений относится к помещениям с повышенной опасностью

5 группа выше 1000В                                       Билет 19

1. На основании чего, согласно Правилам устройства электроустановок, определяются категории электроприемников по надежности электроснабжения в процессе проектирования системы электроснабжения?

1) На основании загруженности электрической сети и перегрузочной способности элементов электроприемников

2) На основании возможности технологического резервирования и текущего режима, в котором находится потребитель электрической энергии

3) На основании нормативной документации и технологической части проекта

4) На основании требований соответствующих глав ПУЭ и применяющегося режима заземления нейтралей

2. Допускается ли совмещенная прокладка токопроводов и технологических трубопроводов на общих опорах?

1) Допускается

2) Не допускается

3) Допускается, но только в горных районах

3. Что входит в обязанности ответственного за электрохозяйство?

1) Укомплектование электроустановок защитными средствами, средствами пожаротушения и инструментом

2) Подбор электротехнического и электротехнологического персонала

3) Организация обучения, инструктирования, проверки знаний и допуска к самостоятельной работе электротехнического персонала

4) Все перечисленное здесь входит в обязанности ответственного за электрохозяйство

4. Где должны находиться оперативные схемы электроустановок отдельного участка? Укажите три правильных варианта ответов

1. На рабочем месте ответственного за электрохозяйство

2. На рабочем месте оперативного персонала

3. На рабочем месте технического руководителя организации

4. На видном месте в помещениях обслуживаемых электроустановок.

А) 1, 2, 3;

Б) 1, 2, 4;

В) 1, 3, 4;

Г) 2, 3, 4.

5. На какое расстояние не допускается приближаться работникам к находящимся под напряжениям токоведущим частям ОРУ 220 кВ?

1) Ближе 2,0 метров

2) Ближе 2,5 метров

3) Ближе 3,0 метров

6. В каком из перечисленных случаев допускается выдавать один наряд для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки?

1) Только при прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, испытаниях электрооборудования, проверке устройств защиты, измерений, блокировки, электроавтоматики, телемеханики, связи

2) Только при ремонте отдельного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, траншее, котловане

3) Только при ремонте коммутационных аппаратов одного присоединения, в том числе когда их приводы находятся в другом помещении

4) Во всех перечисленных

7. Какие технические мероприятия и в каком порядке должны быть выполнены при подготовке рабочего места со снятием напряжения?

1)

1. Произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;

2. Проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;

3. На приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;

4. Установлено заземление;

5. Вывешены указательные плакаты "Заземлено", ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты

2)

1. Произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;

2. На приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;

3. Проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;

4. Установлено заземление;

5. Вывешены указательные плакаты "Заземлено", ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты

3)

1. Произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;

2. На приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;

3. Проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;

4. Вывешены указательные плакаты "Заземлено", ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты 5. Установлено заземление

8. Какие изолирующие электрозащитные средства относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?

1) Диэлектрические перчатки

2) Диэлектрические галоши

3) Диэлектрические ковры и изолирующие подставки

4) Изолирующие колпаки, покрытия и накладки

9. Какие действия недопустимы в случаях ранения глаз?

1) Промывать водой колотые и резаные раны глаз и век и удалять торчащие из глаза инородные предметы

2) Укладывать пострадавшего с ранением глаз на спину

3) Накрывать чистой салфеткой пострадавший глаз и фиксировать повязкой оба глаза

4) Вызывать скорую помощь

10. Какие помещения, согласно ПУЭ, относятся к сырым?

1) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 %

2) Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75 %

3) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 90 %

4) Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 %

5 группа выше 1000В                                       Билет 20

1. К какой категории, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения?

1) К первой категории

2) К особой группе первой категории

3) Ко второй категории

4) К третьей категории

2. На каком расстоянии на кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, должны располагаться бирки?

1) Не реже чем через каждые 50 м

2) Не реже чем через каждые 100 м

3) Не реже чем через каждые 150 м

3. Какую периодичность повышения квалификации должен обеспечивать работодатель для персонала?

1) Не реже одного раза в год

2) Не реже одного раза в три года

3) Не реже одного раза в пять лет

4) Не реже одного раза в десять лет

4. Что не входит в комплект документации, хранящейся на рабочем месте оперативного персонала?

1) Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям

2) Журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики

3) Списки работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров и единоличного осмотра электроустановок

4) Журнал регистрации вводного инструктажа

5) Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации

5. Какие работники могут выполнять единоличный осмотр электроустановок, электротехнической части технологического оборудования напряжением выше 1000 В?

1) Работник из числа ремонтного персонала, имеющий группу не ниже IV

2) Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV

3) Работник, имеющий группу IV и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации

4) Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу не ниже III, эксплуатирующий данную электроустановку, находящийся на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала (руководящие работники и специалисты), на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках, имеющий группу V и право единоличного осмотра на основании ОРД организации (обособленного подразделения)

6. Когда допускается выдавать один наряд для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки?

1) Для работы на электродвигателях одного напряжения и присоединениях одного РУ

2) Для выполнения ремонта и обслуживания устройств проводной радио- и телефонной связи

3) Для работы по обслуживанию сети наружного освещения

7. Какие меры безопасности необходимо принимать для предотвращения ошибочного включения коммутационных аппаратов при отсутствии в схеме предохранителей во время проведения планового ремонта электроустановки?

1) Обеспечить запирание рукояток или дверец шкафа

2) Обеспечить закрытие кнопок

3) Установить между контактами коммутационного аппарата изолирующие накладки

4) Можно принимать любые из перечисленных мер либо провести расшиновку или отсоединение кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором будут проводиться работы

8. Какие изолирующие электрозащитные средства относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?

1) Ручной изолирующий инструмент

2) Диэлектрические галоши

3) Диэлектрические ковры и изолирующие подставки

4) Изолирующие колпаки, покрытия и накладки

9. В какой последовательности следует передавать информацию при вызове скорой помощи и спасательных служб?

1) Назвать себя, свою должность, имя пострадавшего, адрес, характер несчастного случая, кто пострадал и его состояние (количество пострадавших и их состояние), время вызова, спросить, кто принял вызов

2) Сообщить адрес места происшествия, характер несчастного случая, кто пострадал и его состояние (количество пострадавших и их состояние), назвать себя и время вызова, спросить, кто принял вызов

3) Назвать себя и спросить, кто принял вызов, сообщить характер несчастного случая, кто пострадал и его состояние (количество пострадавших и их состояние), сообщить адрес места происшествия и время вызова

4) Сообщить характер несчастного случая, кто пострадал и его состояние (количество пострадавших и их состояние), назвать себя и время вызова, назвать адрес места происшествия

10. Какие помещения, согласно ПУЭ, относятся к влажным?

1) Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75 %

2) Помещения, в которых относительная влажность воздуха в пределах 80 %

3) Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90 %

4) Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 %

5 группа выше 1000В                                       Билет 21

1. К какой категории, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров?

1) К первой категории

2) К особой группе первой категории

3) Ко второй категории

4) К третьей категории

2. Какое максимальное количество силовых кабелей при прокладке в земле рекомендуется прокладывать в траншее?

1) 6 силовых кабелей

2) 8 силовых кабелей

3) 10 силовых кабелей

3. Какую периодичность проверки соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство?

1) Не реже одного раза в год

2) Не реже одного раза в два года

3) Не реже одного раза в три года

4) Не реже одного раза в пять лет

4. Как часто должны пересматриваться производственные инструкции по эксплуатации электроустановок?

1) Периодически, один раз в год

2) Не реже одного раза в три года

3) Периодически, но не реже одного раза в пять лет

5. Какие работники могут выполнять единоличный осмотр электроустановок, электротехнической части технологического оборудования напряжением до 1000 В?

1) Работник из числа ремонтного персонала, имеющий группу не ниже III

2) Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV

3) Работник, имеющий группу III и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации

4) Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу не ниже III, эксплуатирующий данную электроустановку, находящийся на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала (руководящие работники и специалисты), на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках, имеющий группу IV и право единоличного осмотра на основании ОРД организации (обособленного подразделения)

6. Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ, в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам?

1) Недопустимо в любом случае

2) Допустимо в любом случае

3) Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности

4) Допустимо, при проведении соответствующего инструктажа

7. Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?

1) "Не включать! Работают люди"

2) "Не открывать! Работают люди"

3) "Работа под напряжением! Повторно не включать!"

8. Какие изолирующие электрозащитные средства относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?

1) Электроизмерительные клещи

2) Диэлектрические галоши

3) Диэлектрические ковры и изолирующие подставки

4) Изолирующие колпаки, покрытия и накладки

9. В какой из указанных ситуаций единственному очевидцу несчастного случая следует сначала оказать первую помощь пострадавшему и только затем приступить к вызову скорой помощи?

1) Только в случае клинической смерти

2) Только при развитии комы

3) Только при сильном кровотечении

4) Во всех перечисленных случаях

10. Какие помещения, согласно ПУЭ, относятся к сухим?

1) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 %

2) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75 %

3) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70 %

4) Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 65 %

5 группа выше 1000В                                       Билет 22

1. К какой категории, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей?

1) К первой категории

2) К особой группе первой категории

3) Ко второй категории

4) К третьей категории

2. Какое минимальное расстояние при прокладке большого количества кабелей проложенных в отдельных траншеях должно быть между группами кабелей?

1) 0,2 м

2) 0,4 м

3) 0,5 м

4) Не нормируется

3. Какую периодичность пересмотра инструкций и схем обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство?

1) Не реже одного раза в год

2) Не реже одного раза в два года

3) Не реже одного раза в три года

4) Не реже одного раза в пять лет

4. Что необходимо предпринять при образовании на гравийной засыпке маслоприемников трансформаторов твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 мм?

1) Заменить гравий

2) Застелить гравий досками

3) Засыпать гравий слоем песка

5. Что принимается за начало и конец воздушной линии?

1) Первая и последняя анкерные опоры линии

2) Первая и последняя промежуточные опоры линии

3) Линейные порталы или линейные вводы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные), а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы, а для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод распределительного устройства

4) Шинные порталы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные), а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы

6. Какие работы относятся к однотипным?

1) Только проверка устройств релейной защиты, электроавтоматики, измерительных приборов

2) Только отыскание места повреждения КЛ

3) Только отбор проб и доливка масла, переключение ответвлений обмоток трансформаторов

4) Все перечисленные

7. Какой плакат вывешивают у снятых предохранителей при подготовке рабочего места на присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих коммутационных аппаратов?

1) "Не включать! Работают люди"

2) "Стой. Напряжение"

3) "Работать здесь"

4) "Не включать. Работа на линии"

8. Какие изолирующие электрозащитные средства относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?

1) Диэлектрические перчатки

2) Диэлектрические галоши

3) Диэлектрические ковры и изолирующие подставки

4) Изолирующие колпаки, покрытия и накладки

9. Что является заземляющим контуром?

1) Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через проводящую среду

2) Совокупность заземлителя и заземляющих проводников

3) Заземляющий проводник в виде замкнутой петли вокруг здания в земле или на ее поверхности

10. Какое цветовое и буквенное обозначение применяется для нулевых рабочих (нейтральных) проводников в электроустановках?

1) Буквой N и голубым цветом

2) Буквой N и белым цветом

3) Буквой Н и голубым цветом

4) Буквой Н и серым цветом

5 группа выше 1000В                                       Билет 23

1. Какое минимальное количество независимых взаимно резервирующих источников питания, согласно Правилам устройства электроустановок, должно обеспечивать электроэнергией электроприемники первой категории в нормальных режимах если перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания?

1) Два источника питания

2) Три источника питания

3) Четыре источника питания

4) Шесть источников питания

2. При каком количестве силовых кабелей идущих в одном направлении рекомендуется прокладка кабелей в туннелях, по эстакадам и в галереях?

1) Менее 5

2) Не более 10

3) Более 20

3. Какую периодичность контроля замеров показателей качества электроэнергии должен обеспечить ответственный за электрохозяйство?

1) Не реже одного раза в год

2) Не реже одного раза в два года

3) Не реже одного раза в три года

4) Не реже одного раза в пять лет

4. С какой периодичностью в распределительных электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно производят измерения нагрузок и напряжений трансформаторов?

1) В первый год эксплуатации не менее 2 раз - в период максимальных и минимальных нагрузок, в дальнейшем - по необходимости

2) В первый год эксплуатации - в период максимальных нагрузок, в дальнейшем - по необходимости

3) В первый год эксплуатации - в период максимальных нагрузок, во второй год - в период минимальных нагрузок, в дальнейшем - по необходимости

5. При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть допущены в РУ выше 1000В?

1) В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра

2) В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра

3) В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V

6. На какой срок выдается распоряжение на производство работ в электроустановках?

1) Не более 5 календарных дней со дня начала работы

2) Не более 10 календарных дней со дня начала работы

3) Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня или смены исполнителей

4) Не более 20 календарных дней со дня начала работы

5) На все время проведения работ

7. Кому разрешено проверять отсутствие напряжения в РУ электроустановок выше 1000 В?

1) Одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу IV

2) Одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу III

3) Двум работникам, имеющим группы IV и III

8. Какие изолирующие электрозащитные средства относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?

1) Ручной изолирующий инструмент

2) Диэлектрические галоши

3) Диэлектрические ковры и изолирующие подставки

4) Изолирующие колпаки, покрытия и накладки

9. Что является заземлителем?

1) Заземляющий проводник в виде замкнутой петли вокруг здания в земле или на ее поверхности

2) Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через проводящую среду

3) Совокупность соединенных между собой проводящих частей, сечением не менее 50 мм2

10. Какое цветовое и буквенное обозначение применяется для проводников защитного заземления, а также нулевых защитных проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ?

1) Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов

2) Обозначаются RE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины белого и зеленого цветов

3) Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и белого цветов

5 группа выше 1000В                                       Билет 24

1. Какое минимальное количество независимых взаимно резервирующих источников питания, согласно Правилам устройства электроустановок, должно обеспечивать электроэнергией электроприемники особой группы первой категории в нормальных режимах если перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания?

1) Два источника питания

2) Три источника питания

3) Четыре источника питания

4) Шесть источников питания

2. В каких местах из перечисленных должна применяться прокладка кабелей в блоках?

1) Только в местах пересечений с железнодорожными путями

2) Только в местах пересечений с железнодорожными проездами

3) Только в местах, где существует вероятность разлива металла

4) Во всех перечисленных местах

3. Какая группа по электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство в электроустановках напряжением до 1000 В?

1) Пятая

2) Третья

3) Четвертая

4) Третья или четвертая в зависимости от количества обслуживаемых электроустановок

4. При каких условиях допускается параллельная работа трансформаторов?

1) Соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5 %; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на 10 %

2) Коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5 %; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на 10 %; произведена фазировка трансформаторов

3) Группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5 %; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на 10 %

4) Группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5 %; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на 10 %; произведена фазировка трансформаторов

5. При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в РУ до 1000 В?

1) В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра

2) В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра

3) В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V

6. По какому документу должны выполняться неотложные работы в электроустановках напряжением выше 1000 В, для выполнения которых требуется более 1 часа или участие более трех работников, включая работника, осуществляющего надзор?

1) По наряду

2) По распоряжению

3) Перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации

4) По проекту производства работ

7. Сколько работников и с какой группой по электробезопасности должны выполнять проверку отсутствия напряжения на ВЛ напряжением до 1000 В?

1) Один из числа оперативного персонала, имеющий III группу

2) Два работника, имеющие III группу

3) Два работника, один из которых имеет III группу, а второй - IV

4) Один из числа оперативного персонала, имеющий IV группу

8. Какие изолирующие электрозащитные средства относятся к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?

1) Диэлектрические галоши

2) Изолирующие штанги всех видов

3) Изолирующие клещи

4) Указатели напряжения

9. Какие объекты относятся к специальным объектам по степени опасности поражения молнией?

1) Жилые и административные строения

2) Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической окружающей среды, прочие объекты, для которых может предусматриваться специальная молниезащита, например, строения высотой более 60 м, игровые площадки, временные сооружения, строящиеся объекты

3) Здания высотой не более 60 м, предназначенные для торговли и промышленного производства

4) Все перечисленные объекты

10. Какое цветовое и буквенное обозначение применяется для шин при переменном трехфазном токе?

1) Шины фазы A - зеленым, фазы B - желтым, фазы C - красным цветом

2) Шины фазы A - зеленым, фазы B - красным, фазы C - желтым цветом

3) Шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом

4) Шины фазы A - красным, фазы B - зеленым, фазы C - желтым цветом

5 группа выше 1000В                                       Билет 25

1. Какое минимальное количество источников питания, согласно Правилам устройства электроустановок, должно обеспечивать электроэнергией электроприемники третьей категории в нормальных режимах при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток?

1) Один источник питания

2) Два источника питания

3) Три источника питания

4) Четыре источника питания

2. Каким должно быть минимальное расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений?

1) 0,4 м

2) 0,5 м

3) 0,6 м

4) Не нормируется

3. Какая группа по электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство в электроустановках напряжением выше 1000 В?

1) Пятая

2) Третья

3) Четвертая

4) Четвертая или пятая в зависимости от количества обслуживаемых электроустановок

4. Какой должна быть температура верхних слоев масла при номинальной нагрузке трансформатора с системой масляного охлаждения?

1) Не выше 95 °С

2) Не выше 85 °С

3) Не выше 75 °С

4) Не выше 70 °С

5. Что запрещается при проведении осмотров электроустановок выше 1000 В?

1) Открывать двери щитов и сборок

2) Приближаться к токоведущим частям ближе минимально установленного расстояния для данной установки

3) Открывать двери пультов управления

6. Что не соответствует требованиям по организации неотложных работ по распоряжению?

1) Продолжительность неотложных работ должна быть не более 1 часа без учета времени на подготовку рабочего места

2) Производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу IV, а в электроустановках напряжением до 1000 В - группу III

3) Члены бригады, работающие в электроустановках до и выше 1000 В должны иметь группу не ниже IV

4) Число работающих не должно превышать 3-х человек, включая работника осуществляющего наблюдение

7. В какой последовательности необходимо выполнять установку переносного заземления?

1) Присоединить к заземляющему устройству, проверить отсутствие напряжения, установить на токоведущие части

2) Проверить отсутствие напряжения, присоединить к заземляющему устройству, установить на токоведущие части

3) Проверить отсутствие напряжения, установить на токоведущие части, присоединить к заземляющему устройству

8. Какие изолирующие электрозащитные средства относятся к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?

1) Изолирующие колпаки, покрытия и накладки

2) Изолирующие штанги всех видов

3) Изолирующие клещи

4) Указатели напряжения

9. Какие объекты по степени опасности поражения молнией относятся к обычным?

1) Только жилые и административные строения

2) Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической окружающей среды, прочие объекты, для которых может предусматриваться специальная молниезащита, например, строения высотой более 60 м, игровые площадки, временные сооружения, строящиеся объекты

3) Жилые и административные строения, а также здания и сооружения, высотой не более 60 м, предназначенные для торговли, промышленного производства, сельского хозяйства

4) Все перечисленные объекты

10. Какое цветовое и буквенное обозначение применяется для шин при переменном однофазном токе?

1) Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом

2) Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - зеленым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом

3) Шина А, присоединенная к концу обмотки источника питания, - синим цветом, шина В, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом

4) Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - голубым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом

5 группа выше 1000В                                       Билет 26

1. В каких точках электросети рекомендуется устанавливать счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии?

1) Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать в начале каждой отходящей линии электропередачи, принадлежащей потребителю

2) Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) электроснабжающей организации и потребителя

3) Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать в конце каждой отходящей линии электропередачи, принадлежащей потребителю

4) Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать в начале и в конце каждой отходящей линии электропередачи, принадлежащей потребителю

2. Каким должно быть расстояние от кабелей до стволов деревьев при прокладке кабельных линий в зоне насаждений?

1) Не менее 0,5 м

2) Не менее 1,0 м

3) Не менее 2,0 м

4) Не регламентируется

3. За что несут персональную ответственность руководитель Потребителя и ответственный за электрохозяйство?

1) За невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями

2) За неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке

3) За нарушения в работе электроустановок из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий

4) За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования

4. В каком случае на трансформаторах с системой охлаждения Д электродвигатели вентиляторов должны автоматически включаться?

1) При температуре масла 45 °С или токе, равном номинальному, независимо от температуры масла

2) При температуре масла 50 °С или токе, равном номинальному

3) При температуре масла 55 °С или токе, равном номинальному, независимо от температуры масла

4) При температуре масла 60 °С или токе, равном номинальному

5. Что не запрещено при проведении осмотров РУ выше 1000 В?

1) Входить в камеры, не оборудованные ограждениями, препятствующими приближению к токоведущим частям на расстояния, менее допустимых

2) Проникать за ограждения и барьеры электроустановок

3) Проводить какую-либо работу во время осмотра

4) Открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств

6. Разрешается ли проводить неотложные работы в электроустановках напряжением выше 1000 В по распоряжению?

1) Неотложные работы в любом случае должны проводиться по наряду

2) Работы, выполняемые безотлагательно, продолжительностью не более одного часа должны проводиться под надзором ответственного руководителя

3) Разрешается проводить работы, выполняемые безотлагательно для предотвращения воздействия на человека опасного производственного фактора, который приведет к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья, а также работы по устранению неисправностей и повреждений, угрожающих нарушением нормальной работы оборудования, сооружений продолжительностью не более 1 часа без учета времени на подготовку рабочего места

7. Кто имеет право устанавливать переносные заземления в электроустановках выше 1000 В?

1) Два работника, один с группой IV, другой с группой III

2) Два работника, один с группой IV из числа оперативного персонала, другой с группой III

3) Два работника с группой III из числа оперативного персонала

4) Один работник с группой IV из числа оперативного персонала

8. Что необходимо сделать при обнаружении непригодности средств защиты?

1) Сдать на внеочередной осмотр и испытания

2) Поставить в известность непосредственного руководителя

3) Изъять из эксплуатации, сделать запись в журнале учета и содержания средств защиты об изъятии или в оперативной документации

4) Внести изменения в Положение о продлении срока эксплуатации СИЗ

9. К какому классу по опасности ударов молнии для самого объекта и его окружения будут относиться средства связи, электростанции, пожароопасные производства?

1) Обычные объекты

2) Специальные объекты с ограниченной опасностью

3) Специальные объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения

10. Какое цветовое и буквенное обозначение применяется для шин при постоянном токе?

1) Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом

2) Положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом

3) Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом

4) Положительная шина (+) - желтым цветом, отрицательная (-) - зеленым и нулевая рабочая M - голубым цветом

5 группа выше 1000В                                       Билет 27

1. В каком случае допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин)?

1) В случае, если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 30 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 10 %

2) В случае, если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 20 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 7 %

3) В случае, если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5 %

4) В случае, если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 15 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 10 %

2. Каким должно быть расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода при прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом?

1) Не менее 0,5 м

2) Не менее 1,0 м

3) Не менее 2,0 м

3. За что несут персональную ответственность руководитель и специалисты энергетической службы?

1) За невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями

2) За нарушения в работе электроустановок из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий

3) За неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке

4) За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования

4. Как часто должен проводиться осмотр трансформаторов электроустановок без их отключения?

1) Не реже одного раза в сутки

2) Не реже одного раза в неделю

3) Не реже одного раза в месяц

4) Не реже одного раза в год

5. В каких целях допускается приближение на расстояние менее 8 метров к месту возникновения короткого замыкания на землю при работах на ВЛ?

1) Только для оказания доврачебной помощи людям, попавшим под напряжение

2) Только для определения визуального расстояния до опоры ВЛ

3) Только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение

6. Какую группу по электробезопасности при проведении неотложных работ должен иметь производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением до 1000 В?

1) Группу IV

2) Группу III

3) Группу V

7. В каких случаях допускается временное снятие заземлений, установленных при подготовке рабочего места?

1) Если при выполнении работ выявлено повреждение проводника или струбцины

2) Если это требуется по характеру выполняемых работ

3) Если выявлено, что сечение проводников не соответствует напряжению электроустановки

8. Допускается ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности?

1) Допускается

2) Не допускается

3) Допускается, при отсутствии внешних повреждений

4) Допускается, с разрешения непосредственного руководителя

9. К какому классу по опасности ударов молнии для самого объекта и его окружения будут относиться химический завод, атомная электростанция, биохимические фабрики и лаборатории?

1) Специальные объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения

2) Специальные объекты, опасные для экологии

3) Специальные объекты с ограниченной опасностью

10. Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется приемником электрической энергии (электроприемником)?

1) Распределительное устройство, предназначенное для обеспечения потребителей электрической энергией

2) Подстанция, работающая на определенной территории

3) Электроустановка, предназначенная для обеспечения потребителей электрической энергией

4) Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии

5 группа выше 1000В                                       Билет 28

1. На каких линиях электропередачи для присоединения расчетных счетчиков допускается установка дополнительных трансформаторов тока при отсутствии вторичных обмоток для присоединения счетчиков?

1) Только на линиях электропередачи 35 кВ

2) На линиях электропередачи 110 кВ и выше

3) На линиях электропередачи 220 кВ и выше

4) Только на линиях электропередачи 6-10 кВ

2. Когда допускается переход кабелей из блоков в землю без кабельных колодцев?

1) При числе кабелей до 10 и напряжении не выше 35 кВ

2) При числе кабелей более 10 и напряжении выше 35 кВ

3) Не допускается без кабельных колодцев осуществлять переход кабелей из блоков в землю

3. За что несут персональную ответственность работники, непосредственно обслуживающие электроустановки?

1) За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание электроустановок

2) За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке

3) За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта

4) За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования

4. Когда проводятся внеочередные осмотры трансформаторов?

1) После грозы и сильного ветра

2) При работе газовой защиты на сигнал

3) При отключении трансформатора газовой или дифференциальной защитой

4) Во всех перечисленных случаях

5. Кто дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока?

1) Разрешение дает оперативный персонал энергообъекта

2) Разрешение дает вышестоящий оперативный персонал

3) Разрешение дает административно-технический персонал

4) Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно

6. Какие мероприятия обязательно осуществляются перед допуском к проведению неотложных работ?

1) Оформление наряда-допуска

2) Проведение целевого инструктажа

3) Технические мероприятия по подготовке рабочего места

4) Проверка количественного и качественного состава бригады

7. Какие светильники должны применяться для внутреннего освещения аппаратов во время их осмотра и ремонта?

1) Стационарные, во взрывозащищенном исполнении напряжением не более 12 В, огражденными металлическими сетками

2) Переносные, во взрывозащищенном исполнении напряжением не более 12 В, огражденными металлическими сетками

3) Во взрывозащищенном исполнении напряжением не более 12 В, устанавливаемые на несгораемый материал с матовым отражением света

8. С какой периодичностью должны проверяться наличие и состояние средств защиты работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал?

1) Не реже 1 раза в 6 месяцев, а для переносных заземлений - не реже 1 раза в 3 месяца

2) Для всех средств защиты 1 раз в 9 месяцев, а для переносных заземлений - 1 раз в 6 месяцев

3) Только в ходе годовой инвентаризации материальных средств

9. К какому классу по опасности ударов молнии для самого объекта и его окружения будут относиться нефтеперерабатывающие предприятия, заправочные станции, производства петард и фейерверков?

1) Специальные объекты, опасные для экологии

2) Специальные объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения

3) Специальные объекты с ограниченной опасностью

10. Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется потребителем электрической энергии?

1) Электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса передачи и распределения электрической энергии

2) Электрические и тепловые сети, связанные общностью режимов в непрерывном процессе преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии

3) Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории

4) Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок, связанных общностью технологических процессов

5 группа выше 1000В                                       Билет 29

1. Для какого оборудования допускается включение токовых цепей счетчика совместно с цепями защиты при использовании промежуточных трансформаторов тока класса точности не более 0,5?

1) Для обходного выключателя 110 кВ и шиносоединительного (междусекционного) выключателя 35 кВ, с отдельно стоящими трансформаторами тока (имеющими не более трех вторичных обмоток)

2) Для обходного выключателя 110 кВ и шиносоединительного (междусекционного) выключателя 110 кВ, используемого в качестве обходного, с отдельно стоящими трансформаторами тока (имеющими не более трех вторичных обмоток)

3) Для обходного выключателя 110 кВ и шиносоединительного (междусекционного) выключателя 220 кВ, с отдельно стоящими трансформаторами тока (имеющими не более трех вторичных обмоток)

4) Только для шиносоединительного (междусекционного) выключателя на напряжение 35 кВ, используемого в качестве обходного, с отдельно стоящими трансформаторами тока

2. Допускается ли в кабельном сооружении иметь один выход?

1) Допускается

2) Не допускается

3) Допускается, но только при длине кабельного сооружения не более 25 м

4) Допускается, но только при длине кабельного сооружения не менее 50 м

3. За что несут персональную ответственность работники, осуществляющие ремонтные работы в электроустановках?

1) За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание электроустановок

2) За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке

3) За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования

4) За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта

4. Когда трансформатор должен быть аварийно выведен из работы?

1) Только при сильном неравномерном шуме и потрескивании внутри трансформатора

2) Только при выбросе масла из расширителя

3) Только при течи масла с понижением его уровня ниже уровня масломерного стекла

4) Только при необходимости немедленной замены масла по результатам лабораторных анализов

5) В любом из перечисленных случаев

5. Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при выполнении операций с коммутационными аппаратами с ручным приводом на установках выше 1000 В?

1) Экранирующие комплекты

2) Изолирующие накладки

3) Диэлектрические ковры

4) Диэлектрические перчатки

6. Какую работу допускается выполнять по распоряжению в электроустановках напряжением выше 1000В?

1) На электродвигателе, от которого кабель отсоединен и концы его замкнуты накоротко и заземлены

2) В РУ на выкаченных тележках КРУ, у которых шторки отсеков заперты на замок

3) Работу на нетоковедущих частях, не требующую снятия напряжения и установки временных ограждений

4) Все виды перечисленных работ

7. Какие осмотры и ремонты разрешаются при работах на оборудовании мачтовых и столбовых ТП и КТП без отключения питающей линии выше 1000 В?

1) Лишь те осмотры и ремонт, которые возможно выполнять стоя на площадке без применения средств подмащивания

2) Лишь те осмотры и ремонт, которые возможно выполнять стоя на площадке и при условии соблюдения допустимых расстояний до токоведущих частей, находящихся под напряжением

3) Лишь те осмотры и ремонт, которые не требуют отключения и заземления токоведущих частей напряжением выше 1000 В

8. Каким образом работник при непосредственном использовании может определить, что электрозащитные средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны для применения?

1) По протоколам эксплуатационных испытаний

2) По штампу или маркировке на средстве защиты

3) По записи в Журнале испытаний средств защиты

4) По внешнему виду средств защиты

9. Какие конструктивные элементы зданий и сооружений являются естественными молниеприемниками?

1) Только металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между собой стальная арматура)

2) Только металлические элементы типа водосточных труб, если их сечение не меньше значений, предписанных для обычных молниеприемников

3) Только технологические металлические трубы и резервуары, выполненные из металла толщиной не менее 2,5 мм и проплавление или прожог этого металла не приведет к опасным или недопустимым последствиям

4) Любые из перечисленных конструктивных элементов

10. Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется нормальным режимом потребителя электрической энергии?

1) Режим, при котором обеспечиваются средние значения параметров его работы

2) Режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы

3) Режим, при котором обеспечиваются максимальные значения параметров его работы

4) Режим, при котором обеспечиваются минимальные значения параметров его работы

5 группа выше 1000В                                       Билет 30

1. Какие трансформаторы напряжения могут применяться для питания цепей счетчиков?

1) Для питания цепей счетчиков могут применяться только однофазные трансформаторы напряжения

2) Для питания цепей счетчиков могут применяться только трехфазные трансформаторы напряжения, в том числе четырех- и пятистержневые, применяемые для контроля изоляции

3) Для питания цепей счетчиков могут применяться как однофазные, так и трехфазные трансформаторы напряжения, в том числе четерех- и пятистержневые, применяемые для контроля изоляции

2. Чем должны перекрываться кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и помещениях?

1) Съемными несгораемыми плитами

2) Рифленой сталью

3) Деревянными щитами с паркетом, защищенными снизу асбестом и по асбесту жестью

4) Пластиковыми перекрытиями

3. Какая ответственность предусмотрена за нарушение правил и норм при эксплуатации электроустановок?

1) Уголовная

2) Административная

3) Дисциплинарная

4) В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

4. Кто должен выполнять уборку помещений РУ и очистку электрооборудования?

1) Обученный персонал с соблюдением правил безопасности

2) Только оперативно-ремонтный персонал, обслуживающий данную установку

3) Только ремонтный персонал с группой по электробезопасности не ниже IV

5. При каких условиях допускается заменять предохранители под напряжением и под нагрузкой?

1) Только при снятии и установке предохранителей во вторичных цепях

2) Только при снятии и установке предохранителей пробочного типа

3) Только при снятии и установке предохранителей трансформаторов напряжения

4) В любом из перечисленных случаев

6. Кому разрешается работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных?

1) Работнику, имеющему IV группу по электробезопасности

2) Работнику, имеющему III группу по электробезопасности и право быть производителем работ

3) Работнику, имеющему III группу по электробезопасности

4) Работать единолично не разрешается

7. Как должна выполняться работа, если расстояния до токоведущих частей,

находящихся под напряжением, меньше допустимых?

1) По специальной инструкции

2) С применением дополнительных средств защиты

3) При отключении и заземлении токоведущих частей напряжением выше 1000 В

8. Как должны маркироваться средства защиты, не выдержавшие испытания?

1) Штамп испытания должен быть перечеркнут красной краской

2) Штамп испытания должен быть перечеркнут черной краской

3) Штамп испытания должен быть перечеркнут белой краской

4) Средство защиты должно быть механически повреждено

9. Где не допускается прокладка токоотводов?

1) На поверхности стены

2) В стене

3) На максимально возможных расстояниях от дверей и окон

4) Вблизи углов зданий

5) В водосточных трубах

10. Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется независимым источником питания?

1) Источник питания, на котором сохраняется напряжение в нормальном режиме при исчезновении его на другом или других источниках питания

2) Источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания

3) Аппарат, агрегат и др., предназначенный для независимого преобразования электрической энергии в другой вид энергии

4) Электрическая часть энергосистемы, питающая приемники электрической энергии, размещающиеся на определенной территории